Inhaltsverzeichnis									Seite

- Allgemeine Beschreibung						2

- Kopfdaten									2

- Lagerorte der Lose ( LL )						3

- Einzelstamm-Sortiment (1R), Polter (PR) u. Stichprobe (SE)	4

- Schichtholz Polter (PS) Stapel und Sortiment (1S) 		5

- Mantelmessung ( 1M )							6

- Stichprobe  Zusammenfassungen ( SZ, ST )			7

- Stichprobe Total ( SG )							8

- Tabelle Rindenabzug							9

- Versionsnummern Forstprogramme					9

# Die Änderungen sind farblich markiert

# Hier haben sich Eintragungen geändert

Hier sind neue Eintragungen hinzugekommen

# Schnittstellenbeschreibung vom 17.09.2007

Vers. 1.4.1

- Allgemeine Beschreibung

Die Daten werden im ASCII –Format zeilenformatiert abgespeichert.

Zeichen 1 & 2 beschreiben die Art der Daten z.B. 0C = Datum .

Ausnahme ist hier die erste Zeile mit der Schnittstellenbeschreibung.

- Kopfdaten

| Kürzel | Beispiel | Beschreibung | Anz.Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos 1 - 5 | Pos 6 - | Formatierung |  |
| Type: | XXXXXXX1.1 | Konvertiert für XXXXXXX Schnittstelle 1.1 |  |
| 0A | 1001 | Holzliste | 30 |
| 0B | Bemerkung | Bemerkung zur Holzliste | 50 |
| 0C | 18.03.05 | Datum – Anlegen der Holzliste | 10 |
| DB | 20.03.05 | Datum – letzte Bearbeitung der Holzliste | 10 |
| 0D | Trautmann Anton | Name oder Waldbesitzernummer | 50 |
| 0E | Bauschwanden 131 | Adresszeile 1 | 50 |
| 0G | 88167 Röthenbach | Adresszeile 2 | 50 |
| 0L | Forstamt |  | 20 |
| 0M | Revier |  | 20 |
| 0N | Abteilung |  | 50 |
| 0S | Lagerplatz | Textfeld oder bei GPS-Erfassung siehe Tabelle 2.a |  |
| UA | bbb | Unterabteilung | 4 |
| BE | 400 | Bestand | 4 |
| VK | True oder False | Verkaufsmaß für gesamte Holzliste |  |

2.a     Lagerot der gesamten Holzliste

# Kürzel  „0S“

| Pos | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| 6 - 24 | Längengrad | 0008° 53' 36,72'' E |
| 25 | Trennzeichen | ¦ |
| 26 - 43 | Breitengrad | 46° 47' 04,90'' N |
| 44 | Trennzeichen | ¦ |
| 45 – 94 | Beschreibung des Lagerortes | Hufschlag |

Ist kein Trennzeichen ( | )vorhanden sind keine GPS Daten erfasst worden, und ist nur der Lagerplatz als Text eingegeben worden.

- Lagerorte der Lose ( LL )

Pos Beschreibung Beispiel 3 - 5 Losnummer (3stellig) 123 6 – 11 Polternummer (5stellig) 12345 12 - 30 Längengrad 0008° 53' 36,72'' E 31 Trennzeichen ¦ 32 - 49 Breitengrad 46° 47' 04,90'' N 50 Trennzeichen ¦ 51 – 100 Beschreibung des Lagerortes Hufschlag 101 – 150 Bemerkung zum Los bzw. Polternummer 151 - 160 Verkaufsmaß True oder false 161 – 165 Holzart- Kürzel 166 - 170 Sorte 171 – 175 Güte 176 – 182 Länge mit 2 Kommastellen 183 - 192 Volumen mit 2 Kommastellen In fm oder rm siehe Einheit Volumen 193 – 198 Nur Lagerort wenn true True oder false 199 – 204 Stückzahl 205 – 206 Einheit Volumen fm oder rm

- Einzelstamm und Sortiment ( 1R )  - Stammholz Polter (PR)  - Stichprobe (SE )

| Pos 1 & 2 | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1R | Einzelstamm oder Sortiment, bei Sortiment ist Holznummer „0“ Pos 12 |
| PR | Poltererfassung Stammholz mit Eingabe von Schätzmengen |
| SE | Stichprobenerfassung, Einzelstämme oder Sortimente |

| Pos | Länge | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 - 5 | 3 | Losnummer | Max. 999 |
| 6 | 1 | Klammer bzw Folgestück | L – Klammer, F - Folgestück |
| 7 - 12 | 6 | Holznummer bzw. Stapelnummer |  |
| 13 | 1 | Rindenabzugsmodus | Siehe Tabelle Rindenabzug |
| 16 - 18 | 3 | Holzart - Kürzel | Wie in Tabelle hinterlegt |
| 19 - 21 | 3 | Sorte | L1 |
| 22 - 24 | 3 | Güte | BC |
| 25 - 27 | 3 | Stärke | 2b |
| 29 - 33 | 5 | Stückzahl |  |
| 34 – 37 | 4 | Länge mit 1 Kommastelle | 18.0 |
| 38 – 40 | 3 | Durchmesser |  |
| 42 - 45 | 4 | Rindenabzug mir 2 Kommastellen | 1.00 |
| 46 | 1 | Modus für Rindenabzug ( immer c wie cm ) | C |
| 47 - 52 | 6 | Kubatur bis 1000 2 Stellen nach Komma | 1.36 oder 1001.1 |
| 53 - 102 |  | Werden für Latschbacher verwendet |  |
| 103 - 104 | 2 | Nutzungsart Hex 0 – F | Max 16 Einträge |
| 105 - 106 | 2 | Kalamität Hex 0 – F | Max 16 Einträge |
| 107 - 156 | 50 | Zusatztext Datensatz |  |
| 158 | 1 | Preisart | 0 | Einzelpreis in € |
|  |  |  | 1 | Euro pro Festmeter |
|  |  |  | 2 | Euro pro Raummeter |
| 160 - 167 | 8 | Preis – berechneter Preis, siehe Preisart |  |
| 168 - 174 | 7 | Abteilung – Unterabteilung - Bestand | Formatierung 3 – 1 – 3 |
| 176 - 181 | 5 | Rotfäule - 1 bedeutet Rotfaul ( Deka Data ) |  |
| 182 - 183 | 2 | EST – Abrechnungsart laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 184 - 186 | 3 | EST - Rotte oder Unternehmernummer |  |
| 188 - 193 | 6 | EST - Abrechnungsnummer |  |
| 195 - 196 | 2 | EST 1 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 197 - 198 | 2 | EST 2 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 199 - 200 | 2 | EST 3 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 201 - 203 | 3 | EST 4 Textfeld |  |
| 205 - 207 | 3 | EST 5 Textfeld |  |
| 209 - 213 | 5 | Polternummer |  |
| 214 – 218 | 5 |  |  |
| 219 – 223 | 5 | Zusatzfeld |  |
| 224 – 243 | 20 | GPS – Längengrad |  |
| 244 – 263 | 20 | GPS – Breitengrad |  |
| 264 – 313 | 50 | Lagerort |  |
| 314 – 363 | 50 | Bemerkung |  |
| 364 - 373 | 10 | Verkaufsmaß |  |

- Schichtholz Polter (PS), Stapel und Sortiment (1S)

| Pos 1 & 2 | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1S | Einzelstamm oder Sortiment, bei Sortiment ist Stapelnummer „0“ Pos 12 |
| PS | Polter Schichterfassung, Schichtholzerfassung für alle Sorten |
| Pos | Länge | Beschreibung | Beispiel |
| 3 – 5 | 3 | Losnummer | Max. 999 |
| 6 | 1 | Klammer bzw. Folgestück | L – Klammer, F - Folgestück |
| 7 – 12 | 6 | Stapelnummer |  |
| 13 | 1 | Rindenabzugsmodus | Siehe Tabelle Rindenabzug |
| 16 – 18 | 3 | Holzart – Kürzel | Wie in Tabelle hinterlegt |
| 19 – 21 | 3 | Sorte | IS |
| 22 – 24 | 3 | Güte | - |
| 25 – 27 | 3 | Stärke | 211 |
| 29 – 33 | 5 | Stückzahl |  |
| 34 – 37 | 4 | Länge mit 1 Kommastelle | 18.0 |
| 38 – 43 | 6 | Raummeter mit 2 Kommastellen bis 1000 | 999.90 – 1000.1 |
| 45 – 49 | 5 | Umrechnungsfaktor Raummeter Kubatur | 0.750 |
| 50 – 55 | 6 | Kubatur bis 1000 2 Stellen nach Komma | 1.36 oder 1001.1 |
| 56 – 105 |  | Werden für Latschbacher verwendet |  |
| 106 – 107 | 2 | Nutzungsart Hex 0 – F | Max 16 Einträge |
| 108 – 109 | 2 | Kalamität Hex 0 – F | Max 16 Einträge |
| 110 – 159 | 50 | Zusatztext Datensatz |  |
| 161 | 1 | Preisart | 0 |
| 163 – 170 | 8 | Preis – berechneter Preis, siehe Preisart | 1 | Einzelpreis in € |
|  |  |  | 2 | Euro pro Festmeter |
|  |  |  |  | Euro pro Raummeter |
| 171 – 177 | 7 | Abteilung – Unterabteilung - Bestand | Formatierung 3 – 1 – 3 |
| 179 – 183 | 5 | Rotfäule - 1 bedeutet Rotfaul ( Deka Data ) |  |
| 185 – 186 | 2 | EST – Abrechnungsart laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 187 – 189 | 3 | EST - Rotte oder Unternehmernummer |  |
| 191 – 196 | 6 | EST - Abrechnungsnummer |  |
| 198 – 199 | 2 | EST 1 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 200 – 201 | 2 | EST 2 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 202 – 203 | 2 | EST 3 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 204 – 206 | 3 | EST 4 Textfeld |  |
| 208 – 210 | 3 | EST 5 Textfeld |  |
| 212 – 216 | 5 | Polternummer |  |
| 217 – 221 | 5 | Setzabzug in % |  |
| 222 – 226 | 5 | Zusatzfeld |  |
| 227 – 246 | 20 | GPS – Längengrad |  |
| 247 – 266 | 20 | GPS – Breitengrad |  |
| 267 – 316 | 50 | Lagerort |  |
| 317 – 366 | 50 | Bemerkung |  |
| 367 – 376 | 10 | Verkaufsmaß |  |
| Ab 377 | Var. | Daten aus Schichtholzerfassung | Trennzeichen = „¦“ |
|  |  | 1. Zahl = Kubatur aus Restlänge |  |
|  |  | 2. bis vorletzte = Höhenmessung vorn u. hinten |  |
|  |  | Letzte Zahl = Restlänge |  |

- Mantelmessung ( 1M )

Die Mantelmessung verwendet dieselbe Formatierung wie unter Punkt 4 beschrieben, nur ab Pos 213 sind die Einzeldurchmesser Kommagetrennt aufgelistet.

| Pos | Länge | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 - 5 | 3 | Losnummer | Max. 999 |
| 6 | 1 | Klammer bzw Folgestück | L – Klammer, F - Folgestück |
| 7 - 12 | 6 | Stapelnummer |  |
| 13 | 1 | Rindenabzugsmodus | Siehe Tabelle Rindenabzug |
| 16 - 18 | 3 | Holzart - Kürzel | Wie in Tabelle hinterlegt |
| 19 - 21 | 3 | Sorte | L1 |
| 22 - 24 | 3 | Güte | BC |
| 25 - 27 | 3 | Stärke | 2b |
| 29 - 33 | 5 | Stückzahl |  |
| 34 – 37 | 4 | Länge mit 1 Kommastelle | 18.0 |
| 38 – 40 | 3 | Durchmesser |  |
| 42 - 45 | 4 | Rindenabzug mir 2 Kommastellen | 1.00 |
| 46 | 1 | Modus für Rindenabzug ( immer c wie cm ) | c |
| 47 - 52 | 6 | Kubatur bis 1000 2 Stellen nach Komma | 1.36 oder 1001.1 |
| 53 - 102 |  | Werden für Latschbacher verwendet |  |
| 103 - 104 | 2 | Nutzungsart (Hex 0 – F) Max 16 Einträge | „JP“ für Jungbestandspflege |
| 105 - 106 | 2 | Kalamität (Hex 0 – F) Max 16 Einträge | „SE“ für Schneebruch |
| 107 - 156 | 50 | Zusatztext Datensatz |  |
| 158 | 1 | Preisart | 0 | Einzelpreis in € |
|  |  |  | 1 | Euro pro Festmeter |
|  |  |  | 2 | Euro pro Raummeter |
| 160 - 167 | 8 | Preis – berechneter Preis, siehe Preisart |  |
| 168 - 174 | 7 | Abteilung – Unterabteilung - Bestand | Formatierung 3 – 1 – 3 |
| 176 - 181 | 5 | Rotfäule - 1 bedeutet Rotfaul ( Deka Data ) |  |
| 182 - 183 | 2 | EST – Abrechnungsart laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 184 - 186 | 3 | EST - Rotte oder Unternehmernummer |  |
| 188 - 193 | 6 | EST - Abrechnungsnummer |  |
| 195 - 196 | 2 | EST 1 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 197 - 198 | 2 | EST 2 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 199 - 200 | 2 | EST 3 Index laut Liste | -1 bedeutet wird nicht verwendet |
| 201 - 203 | 3 | EST 4 Textfeld |  |
| 205 - 207 | 3 | EST 5 Textfeld |  |
| 209 - 213 | 5 | Polternummer |  |
| 214 – 218 | 5 |  |  |
| 219 – 223 | 5 | Zusatzfeld |  |
| 224 – 243 | 20 | GPS – Längengrad |  |
| 244 – 263 | 20 | GPS – Breitengrad |  |
| 264 – 313 | 50 | Lagerort |  |
| 314 – 363 | 50 | Bemerkung |  |
| 364 - 373 | 10 | Verkaufsmaß |  |
| Ab 374 | Var. | Einzeldurchmesser der Mantelmessung |  |
|  |  | Trennzeichen = Komma (,) |  |
|  |  | Die Gesamt Kubatur wird über die Kubatur der einzelnen Stämme berechnet |  |

- Stichprobe Zusammenfassungen ( SZ, ST )

| Pos 1 & 2 | Beschreibung |
| --- | --- |
| SZ | Zusammenfassung Holzart, Sorte, Stärke und Güte gleich |
| ST | Zusammenfassung Holzart |

| Pos | Länge | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 - 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 - 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 16 - 18 | 3 | Holzart - Kürzel | Wie in Tabelle hinterlegt |
| 19 - 21 | 3 | Sorte | L1 |
| 22 - 24 | 3 | Güte | BC |
| 25 - 27 | 3 | Stärke | 2b |
| 29 - 33 |  |  |  |
| 34 – 37 | 4 | Länge Durchschnitt (1 Kommastelle) | 7.5 |
| 38 – 40 |  |  |  |
| 42 - 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 – 52 | 6 | Kubatur bis 1000 2 Stellen nach Komma | 1.36 oder 1001.1 |
| 53 – 58 | 6 | Länge Durchschnitt 2 Kommastellen |  |
| 59 – 64 | 6 | Durchmesser Durchschnitt |  |
| 103 - 104 |  |  |  |
| 105 - 106 |  |  |  |
| 107 - 116 | 10 | Errechnete Stückzahl |  |
| 117 - 126 | 10 | Errechnete Festmeter |  |
| 127 – 136 | 10 | Prozent der Festmeter in der Stichprobe |  |
| 137 - 146 | 10 | Durchschnitt Festmeter pro Stück |  |
| 158 |  |  |  |  |
| 160 - 167 |  |  |  |
| 168 - 174 |  |  |  |
| 176 - 181 |  |  |  |
| 182 - 183 |  |  |  |
| 184 - 186 |  |  |  |
| 188 - 193 |  |  |  |
| 195 - 196 |  |  |  |
| 197 - 198 |  |  |  |
| 199 - 200 |  |  |  |
| 201 - 203 |  |  |  |
| 205 - 207 |  |  |  |
| 209 - 213 | 5 | Polternummer |  |

# Daten in den nicht beschriebenen Feldern sind zu ignorieren !!

- Stichprobe Total ( SG )

| Pos 1 & 2 | Beschreibung |
| --- | --- |
| SG | Zusammenfassung der Stichprobe |

| Pos | Länge | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 - 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 - 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 16 - 18 |  |  |  |
| 19 - 21 |  |  |  |
| 22 - 24 |  |  |  |
| 25 - 27 |  |  |  |
| 29 - 33 | 5 | Stückzahl |  |
| 34 – 37 |  |  |  |
| 38 – 40 |  |  |  |
| 42 - 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 - 52 |  |  |  |
| 53 - 102 |  |  |  |
| 103 - 104 |  |  |  |
| 105 - 106 |  |  |  |
| 107 - 116 | 10 | Gemessene Stück |  |
| 117 - 126 | 10 | Errechnete Festmeter |  |
| 127 – 136 | 10 | Prozent gemessenen zu errechneten Festmeter |  |
| 137 - 146 | 10 | Durchschnitt Festmeter pro Stück |  |
| 158 |  |  |  |  |
| 160 - 167 |  |  |  |
| 168 - 174 |  |  |  |
| 176 - 181 |  |  |  |
| 182 - 183 |  |  |  |
| 184 - 186 |  |  |  |
| 188 - 193 |  |  |  |
| 195 - 196 |  |  |  |
| 197 - 198 |  |  |  |
| 199 - 200 |  |  |  |
| 201 - 203 |  |  |  |
| 205 - 207 |  |  |  |
| 209 - 213 | 5 | Polternummer |  |

# Daten in den nicht beschriebenen Feldern sind zu ignorieren !!

- Tabelle Rindenabzug

| Bezeichnung | Messverfahren |
| --- | --- |
| a | Automatischer Rindenabzug |
| o | Ohne Rindenabzug |
| % | Für Setzabzug im Schichtholz |
| m | Verschiedene Messverfahren die alle die Messung ohne Rinde bedeuten |
| g |  |
| r |  |

- Versionsnummern Forstprogramme Zeile 1 Type:

| Forstprogramm | Bezeichnung 1.Zeile nach Type: | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Habsys | VDE_Habsys1.2 |  |
| Deka Data | VDE_DekaData1.4 |  |
| timberNet | Timbernet1.2 |  |
| ForstOffice | ForstOffice1.1 |  |